# JUDETUL TELEORMAN

SCURTA PREZENTARE A JUDETULUI

Suprafaţa aferentă A.B.A.A-V:          5460 kmp  în cadrul SGA Teleorman

Lungimea cursurilor de apă :      1723 km

Cu o suprafata de 578978 ha, este amplasat in partea sudica a tarii, in zona centrala a Campiei Romane. Se invecineaza la nord cu judetele Arges si Dambovita, cu statul bulgar la sud de-a lungul Dunarii pe o lungime de 88 de km, cu judetul Giurgiu la est si cu judetele Olt si Arges la vest.

Clima este temperat – continentala, specifica etajului climatic moderat de campie sudica si se caracterizeaza printr-un potential caloric ridicat si cantitati de precipitatii reduse, cazute adeseori in regim torential vara; perioadele de seceta sunt frecvente. O trasatura a climei judetului este unifor-mitatea acesteia, determinata de configuratia reliefului.

Cantitatile de precipitatii cazute sunt diferite: in timp ce in sectorul de balta Turnu Magurele – Suhaia media precipitatiilor anuale este sub valoarea de 500 mm, in partea nordica se apropie de 600 mm. Ele sunt neuniforme in timp si spatiu, atat ca durata si intensitate, cat mai ales din punct de vedere cantitativ.

Cursurile de apa care dreneaza teritoriul judetului se grupeaza in alohtone (Dunarea-119 km, Olt-19 km, Vedea-92 km, Teleormanul-89 km si Cainelui) si autohtone (Calnistea, Clanita, Tinoasa, Tecuci, Zimbreasca, Teleormanel, Cotmeana).

Vedea si Calmatuiul sunt principalele rauri ale judetului, impreuna cu afluentii lor drenand peste 80% din suprafata acestuia.

Una din trasaturile principale ale raurilor din judet (exceptand Dunarea si Oltul) este regimul de scurgere instabil, caracterizat prin ape mari primavara si viituri vara si toamna.

Lacurile naturale de pe teritoriul judetului sunt de tip crov sau lunca; lacurile de lunca sunt afectate de lucrarile de indiguire ale Dunarii, cel mai important grup ramas fiind Fatana – Fistoreanca – Belciugul; lucrarile de crov sunt temporare. Lacurile artificiale de interes local au fost realizate pentru: irigatii, piscicultura, adapatul animalelor.

Din punct de vedere administrativ judetul Teleorman este organizat in 83 de comune, 5 orase (Alexandria, Rosiori de Vede, Turnu Magurele, Videle si Zimnicea ), din care 3 municipii . Populatia judetului este 385827 persoane.

Lucrări de gospodărirea apelor existente pe teritoriul judeţului:

| Lacuri de acumulare | Nr. | 129 |
| --- | --- | --- |
| -permanente / volum la NNR | Nr/ mii mc | 129 / 82 238 |
| -nepermanente / volum total | Nr/ mii mc | - |
| Indiguiri | Nr /km Loc.ap/ob.ind. | 6 / 81,3 12 / 7 |
| Lucrari de protectii albii si maluri (aparari, regularizari) | Nr /km Loc.ap/ob.ind. | 7 / 24,152 7 / 10 |

SITUATIA BARAJELOR

| Nr. crt. | Lucrare / amplasament | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
| I. Direcţia Apelor Argeş Vedea |
| Judeţul Teleorman |
| 1 | Crangeni / r. Calmatui | HNNR = 93,80 mdMN VNNR = 8,00 mil mc HNME = 97,50 mdMN VNME = 11,90 mil mc |
| II In administrarea altor detinatori(consilii locale,agenti economici) | 147 baraje Vtotal=101,116 mil. mc |

APARAREA IMPOTRIVA INUNDATIILOR

- Lacuri de acumulare

| Nr. Crt. | Denumire lac | Curs de apa | HNNR (mdM ) | VNNR ( mil.mc) | HNME (mdM ) | VNME (mil.mc) | Vaten (mil.mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jud Teleorman |
| 1 | Crângeni | Călmăţui | 93,80 | 8,0 | 97.5 | 11,9 | 3,9 |
| TOTAL JUD TELEORMAN 1 |  | 8,0 |  | 11,9 | 3,9 |

- Regularizari cursuri de apa

| Nr. crt. | Denumire | Curs de apa | Lungime (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jud. Teleorman |
| 1 | Regularizare r. Bratcov la Rosiori de Vede | Bratov (afl dr r. Vedea) | 6,3 |
| 2 | Regularizare r. Teleorman la Tatarastii de Sus | Teleorman (afl st r. Vedea) | 6,0 |
| 3 | Regularizare r. Vedea sector Teleorman – Dunăre | Vedea (afl st fl. Dunare) | 32,0 |
| 4 | Regularizare r. Vedea la Alexandria | Vedea (afl st fl. Dunare) | 1,0 |
| TOTAL JUD. TELEORMAN 4 | 45,3 |

- Derivatii

| Nr. crt | Denumire | Curs de apa derivat | Curs de apa in care se deriva | Lungime (km) | Q (mc/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jud. Teleorman |
| 1 | Derivatia Bucov – Teleorman | Bucov | Teleorman | 0.7 | 55 |
| TOTAL JUD. TELEORMAN 1 | 0,7 | 55 |

- Indiguiri

| Nr. crt | Denumire | Curs de apa | Lungime mal drept (km) | Lungime mal sting (km) | Qmax (mc/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jud. Teleorman |
| 1 | Dig nr. 1 | Vedea | 5,26 | - | 610 |
| 2 | Dig nr. 2 | Vedea | 5,05 | - | 610 |
| 3 | Dig nr. 3 | Vedea | 8,63 | - | 825 |
| 4 | Dig nr. 4 | Vedea | - | 16,9 | 610 |
| 5 | Dig nr. 5 | Vedea | - | 8,32 | 825 |
| 6 | Dig nr. 6 | Dunare | - | 13,0 | 15350 |
| 7 | Dig Valea Izvoarelor | Vedea | 2,34 | - | 610 |
| 8 | Dig Brânceni | Vedea | 1,5 | - | 836 |
| 9 | Dig r. Teleorman la Tatarastii de Sus – vechi | Teleorman | 3,5 | 4,5 | 373 |
| 10 | Dig r. Teleorman la Tatarastii de Sus - nou | Teleorman | - | 1,442 | 373 |
| 11 | Dig Alexandria | Vedea | 3,0 | - | 836 |
| 12 | Dig r. Vedea la Rosiori de Vede | Vedea | 1,7 | - | 585 |
| 13 | Dig r. Bratcov la Rosiori de Vede | Bratcov | 3,0 | 4,6 | 68 |
| 14 | Dig r. Bucov la Tatarastii de Sus | Bucov | 0.8 | 0.8 | 55 |
| 15 | Dig Schela | Teleorman | 2.4 | 4.02 | 185 |
| TOTAL JUD. TELEORMAN 15 | 37,18 | 53,58 |  |

E. Aparari si consolidari de mal

| Nr. crt. | Denumire | Curs de apa | Lungime mal dr. (km) | Lungime mal st. (km) | Qmax (mc/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jud. Teleorman |
| 1 | Consolidare r. Vedea la Alexandria | Vedea | 1,360 | - | 836 |
| 2 | Consolidare r. Teleorman la Tatarastii de Sus | Teleorman | 0,110 | - | 68 |
| 3 | Consolidare r. Teleorman C1 – C9 la Tatarastii de Sus | Teleorman | 0,622 | 0,523 | 68 |
| 4 | Consolidare r. Teleorman C2 – C9 la Schela | Teleorman | 0,802 | - | 68 |
| 5 | Consolidare pe sectorul Teleorman – Dunăre la Bragadiru | Vedea | 4,018 | - | 610 |
| 6 | Apărare mal la Tatarastii de Sus | Teleorman | 0,427 | - | 68 |
| TOTAL JUD. TELEORMAN 6 | 7,339 | 0,523 |  |